| Описание Купольная влагозащищенная AHD-видеокамера P D M 1 – A 2 – V 1 2 v.9.8.6 с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом 2,8-12 мм торговой марки «Polyvision». Основой устройства является КМОП-матрица 1/2.8’’ Sony Starlight CMOS (IMX307). За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2441H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 30 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. Корпус камеры изготовлен из пластика. |  |
| --- | --- |
|  | Подключение Установите камеру в нужном Вам месте. Подсоедините кабель питания и видео (AHD или CVBS). Выберите тип видеосигнала удержанием джойстика в течение 5 секунд в определённом положении: AHD – вверх, TVI – влево, CVI – вниз, CVBS/аналог - вправо Отрегулируйте положение видеокамеры. |

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

|  | ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. |

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.

- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Шенчьжень Ориентед Фокус Технолоджис

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861)201-52-41.

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | PDM1-A2-V12 v.9.5.6 |
| --- | --- |
| Матрица | Тип | 1/2.8’’ Sony Starlight CMOS (IMX307) |
|  | Эффективные пиксели | 1920(Г) х 1080В) |
|  | Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
|  | Разрешение | AHD-H:1080p /CVI:1080p /TVI:1080p/CVBS:1000 ТВЛ |
|  | Мин. чувствительность | 0.01 люкс |
|  | Электронный затвор | Авто |
| Сигнал | Синхронизация | Внутренняя |
|  | Отношение сигнал/шум | ≥60 дБ |
|  | Видеовыходы | AHD/CVI/TVI/CVBS(BNC) |
|  | Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 500 м, CVBS: до 100 м |
| Объектив | Тип | Вариофокальный мегапиксельный |
|  | Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
|  | Регулировка диафрагмы | Нет |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 21 (Ø=5 мм) |
|  | Дальность | 30 м |
|  | Длина волны | 850 нм |
| Цифровые функции | DSP-процессор | NextChip (NVP2441H) |
|  | OSD-меню | Есть |
|  | Баланс белого | AWB |
|  | Компенсация засветок | BLC |
|  | АРУ | AGC |
|  | Функция день/ночь | Авто (Механический ИК-фильтр) |
|  | Фильтр шумоподавления | 3DNR |
|  | Динамический диапазон | D-WDR |
| Эксплуатация и хранение | Напряжение питания | DC 12В±10% |
|  | Потребляемый ток | 500 мА |
|  | Класс защиты | - |
|  | Температура эксплуатации | -10 ~ +50°С |
|  | Температура хранения | -20 ~ +60°С |
|  | Максимальная влажность | 95% |
|  | Габаритные размеры | 128(Ø)x90 мм |