| Особенности Антивандальная купольная 1МП AHD-видеокамера PDM1-A1-V12 v.9.3.6 с ИК-подсветкой и фиксированным объективом 2,8-12 мм торговой марки «Polyvision». Основой устройства является КМОП-матрица SmartSence 1/3” SC113, обеспечивающая изображение с разрешением 2592×1520. За обработку изображения отвечает процессор NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 2DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC. Настройка камеры осуществляется через OSD-меню с помощью специального джойстика на кабеле. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66. | Подключение Выберите тип сигнала (AHD или CVBS): для выбора AHD сигнала зажимайте в течение 5 секунд джойстик в верхнем положении, для CVBS – в правом, CVI – в нижнем, TVI – в левом. Отрегулируйте положение видеокамеры. Настройте параметры видеокамеры с помощью OSD-меню джойстиком на кабеле. |
| --- | --- |

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

|  | ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. |

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.

- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: : OFK Technologies Co., Limited Add: 5th Floor Building 3, Hubei Baofeng Industry Park,

Xiashuijing Buji, Longgang District Shenzhen, China

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г.Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515. Тел.: +7(861)201-52-41.

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | PDM1-A1-V12 v.9.3.6 |
| --- | --- |
| Матрица | Тип | 1/3" SC1135 |
|  | Эффективные пиксели | 1280*960 |
|  | Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
|  | Разрешение | AHD-H / CVI / TVI: 1280x720 CVBS: 1000 ТВЛ |
|  | Мин. чувствительность | 0.01 люкс |
|  | Электронный затвор | Авто |
| Сигнал | Синхронизация | Внутренняя |
|  | Отношение сигнал/шум | ≥42 дБ |
|  | Видеовыходы | BNC (AHD / CVI / TVI / CVBS) |
|  | Дистанция передачи сигнала | AHD / CVI / TVI: до 500 м CVBS: до 100м |
| Объектив | Тип | Вариофокальный мегапиксельный |
|  | Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм |
|  | Регулировка диафрагмы | - |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 21 (Ø=5 мм) |
|  | Дальность | до 20 м |
|  | Длина волны | 850 нм |
| Цифровые функции | DSP-процессор | NVP2431H |
|  | OSD-меню | Управление с помощью джойстика на кабеле |
|  | Баланс белого | ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка |
|  | Компенсация засветок | BLC/Выкл. |
|  | АРУ | 0-15 (выбор уровня) |
|  | Функция день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр) |
|  | Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR) |
|  | Динамический диапазон | Вкл./Выкл. (D-WDR) |
|  | Накопление заряда | x2-x30 (Sens-up) |
|  | Дополнительно | Антитуман (Defog), Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмных углов (LSC), Smart-IR, IR PWM |
| Эксплуатация и хранение | Напряжение питания | DC 12В±10% |
|  | Потребляемый ток | 500 мА |
|  | Материал корпуса | Металл |
|  | Цвет корпуса | Белый |
|  | Класс защиты | IP66 |
|  | Температура эксплуатации | -40…+50°С |
|  | Температура хранения | -20…+60°С |
|  | Максимальная влажность | 95% |
|  | Габаритные размеры | 89(Ш)х97(Г)х76(В) мм |

Примечание: Все размеры указаны в миллиметрах.

# Text boxes

PDM1-A1-V12 v.9.3.6